Lusławice- teren rekreac.                                       PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j. m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM W LUSŁAWICACH |
| 1 | WYKONANIE CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW |
| 1 d. 1 | KNR 2-31 0101-07 | Ręczne wykonanie koryta dla ścieżek w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm (głębok.15 cm) 196.00 | m2 m2 | 196.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 196.000 |
| 2 d. 1 | KNR 2-31 0101-08 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV- za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = - 1 196.00 | m2 m2 | 196.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 196.000 |
| 3 d. 1 | KNR 2-01 0212-05 | Wywóz nadmiaru gruntu- roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0. 40 m3 w ziemi kat. I-II zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (odl. 3 km) 31.00 | m2 m2 | 31.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 31.000 |
| 4 d. 1 | KNR 2- 01 0214-04 | Nakłady uzupełn. za każde dalsze rop. 0.5 km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III- IV Krotność = 4 31.00 | m2 m2 | 31.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 31.000 |
| 5 d. 1 | KNR 2- 31 0403- 01 | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej, ułożone na płasko – obramowanie parkingu 35.60 | m m | 35.600 |  |
|  |  |  |  | Razem | 35.600 |
| 6 d. 1 | KNR 2-11 0411- 01 | Nawierzchnia parkingów płyt typu „Krata” mała o wym. 90x60x10 60.00 | m2 m2 | 60.00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 60.000 |
| 7 d. 1 | KNR 2-11 0404-01 | Wykonanie podsypki z pospółki o grub. 5 cm pod płyty typu „Krata” 60.00 | m2 m2 | 60.00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 60.000 |
| 8 d. 1 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe wystające o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 175.00 | m m | 175.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 175.000 |
| 9 d. 1 | KNR 2-31 0202-01 | Dolna warstwa nawierzchni chodnika i placów z pospółki, rozścielana ręcznie – grub. po zagęszcz. 10 cm 130.00 | m2 m2 | 130.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 130.000 |
| 10 d. 1 | KNR 2-31 0202-05 | Nawierzchnia z pospółki- chodnik rozścielany ręcznie- grub. po zagęszcz. 5 cm 130.00 | m2 m2 | 130.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 130.000 |
| 11 d.1 | KNR 2-21 0607-01 | Ławki parkowe- konstrukcje szkieletu stalowe z kotwieniem w gruncie – szt. 2, 0 10.00 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 10.000 |
| 12 d. 1 | KNR 2-21 0607-02 | Ławki parkowe- konstrukcja szkieletu stalowa – obudowa drewniana siedzeniowa 10.00 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 10.000 |
| 13 d. 1 | Wycena własna | Altana- konstrukcja drewniana w formie sześciokąta o boku 3.0x6.0 z zabudową ławek mocowanych do konstrukcji drewnianej, stołem drewnianym z dachem krytym dachówką bitumiczną 1.000 | Kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |