| LP. | WYMAGANIA MINIMALNE | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1. | Pojazd ma spełniać „Wymagania techniczno – użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z 2007 r. wraz z późn. zm.). |  |
| 1.2. | Pojazd ma spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 1.3. | Pojazd ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 1.4. | Samochód ma posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Kopia świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem dołączona do oferty |  |
| 1.5. | Samochód ma posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia. |  |
| 2. | PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE |  |
| 2.1. | Całkowita dopuszczalna masa samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16000 kg. |  |
| 2.2. | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania nie może być większa niż 18 m. |  |
| 2.3. | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 213 kW |  |
| 3. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1. | Samochód ma być fabrycznie nowy. Dopuszcza się podwozie fabrycznie nowe z 2013r. Podać typ i model podwozia. |  |
| 3.2. | Samochód ma być wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4, pojazd uterenowiony wyposażony w: - blokadę mechanizmu różnicowego tylnego mostu - blokadę mechanizmu różnicowego przedniego mostu - blokadę mechanizmu międzyosiowego - koła pojedyncze na osi przedniej i tylnej - hamulce bębnowe osi przedniej i tylnej - ogumienie terenowe - szosowe - system ABS - silnik wyposażony w hamulec silnikowy |  |
| 3.3. | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, |  |
| 3.4. | Zawieszenia mechaniczne osi przedniej i tylnej mają posiadać: - resory paraboliczne - amortyzatory teleskopowe - stabilizator przechyłów Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
| 3.5. | Kabina w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika. Kabina wyposażona w: - klimatyzację - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy - elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne) - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony - lusterko rampowe – dojazdowe przednie - wywietrznik dachowy - światła przeciwmgielne z przodu pojazdu Dodatkowo kabina ma być wyposażona w: - uchwyty na 4 aparaty oddechowe typu Auer umieszczone w oparciach tylnych siedzeń - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie - uchwyty na aparaty powietrzne nie mogą ograniczać przestrzeni załogi - dopuszcza się pneumatyczne zawieszenie kabiny |  |
| 3.6. | Fotele mają być: - wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym o zwiększonej odporności na ścieranie i rozdarcie - wyposażone w zagłówki Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia |  |
| 3.7. | W kabinie kierowcy mają być zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu - radio z odtwarzaczem CD - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z instalacją do ich zasilania + 4 latarki |  |
| 3.8. | Dodatkowo w kabinie maja być zamontowane następujące urządzenia: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie zraszaczami, osobne przednich i bocznych - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia |  |
| 3.9. | Pojazd ma być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne samochodu uprzywilejowanego, a w szczególności: - urządzenie dźwiękowe (akustyczne) powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, min. 3 modułowe tony o mocy min 100W - sterowanie modulacją za pomocą manipulatora, który powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy - światła pulsacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny min. 2 szt. - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu - „fala świetlna” LED na tylnej ścianie nadwozia |  |
| 3.10. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna ma być wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 3.11. | Pojazd ma być wyposażony w integralny układ z wyrzutnikiem ładowania akumulatorów i uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z zewnętrznego źródła. Gniazdo przyłączeniowe z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie, zasilanie z sieci 230V. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. Ładowarka – prostownik zamontowana na samochodzie. |  |
| 3.12. | Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 3.13. | Pojazd ma być wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. |  |
| 3.14. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin ma być skierowany na lewą stronę. |  |
| 3.15. | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości w temperaturze -25oC do +50oC. |  |
| 3.16. | Pojazd ma być wyposażony w hak holowniczy typu sworzeń - ucho przystosowany do ciągnięcia przyczep. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 3.17. | Ogumienie ma być terenowo – szosowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wartość nominalna ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczona nad kołami). |  |
| 3.18. | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). |  |
| 3.19. | Kolory samochodu: - kabina, zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3000 - błotniki i zderzaki w kolorze białym - żaluzje skrytek w kolorze naturalnym aluminiowym - elementy podwozia i rama w kolorze czarnym |  |
| 4. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. |  |
| 4.2. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3300mm. |  |
| 4.3. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 4.4. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 4.5. | Drzwi skrytek na sprzęt wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. |  |
| 4.6. | Szuflady i wysuwane tace musza automatycznie blokować się w pozycji wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające powyżej 250 mm poza obrys samochodu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety, szuflady wysuwanej w położeniu roboczym, nie może przekraczać 1800 mm od poziomu gruntu, jeżeli przekracza ta wysokość konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |
| 4.7. | Półki sprzętowe mają być wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości w zależności od potrzeb. |  |
| 4.8. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac mają być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 4.9. | Dach zabudowy ma być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa. |  |
| 4.10. | Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy; - listwa LED umieszczona na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu |  |
| 4.11. | Pojazd musi posiadać oświetlenie powierzchni dachu. |  |
| 4.12. | Pojazd ma posiadać drabinkę do wyjścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
| 4.13. | Powierzchnie platform, podestów i podłogi kabiny wykonane z materiałów antypoślizgowych. |  |
| 4.14. | Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwaną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice, itp. |  |
| 4.15. | Zbiornik wody o pojemności min. 2,5m3, ma być wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik ma być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |
| 4.16. | Zbiornik wody ma być wyposażony w nasadę 75. Wlot do napełnienia z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. |  |
| 4.17. | Zbiornik ma być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika ma być wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 4.18. | Zbiornik środka pianotwórczego ma być wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym ma być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 4.19. | Układ wodno – pianowy ma być wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie pracy. |  |
| 4.20. | Autopompa ma być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 4.21. | Autopompa ma być dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia - wydajność, min. 2500 l/min, przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5m - wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 250 l/min przy ciśnieniu 4 MPa. |  |
| 4.22. | Autopompa ma umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno – pianowego - zraszaczy Autopompa ma umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa ma być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody - z głębokości 1,5 m w czasie 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie 60 sek. Autopompa ma być wyposażona w układ stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |  |
| 4.23. | Na wlocie ssawnym autopompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 4.24. | W przedziale autopompy musza być zamontowane następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy: - manowakuometr; - manometr niskiego ciśnienia; - manometr wysokiego ciśnienia; - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu; - miernik prędkości obrotowej wału pompy; - wyłącznik silnika pojazdu; - kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) - kontrolka włączenia autopompy Ponadto pojazd powinien mieć: - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - sterowanie ręczne układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy - schemat układu wodno – pianowego |  |
| 4.25. | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. |  |
| 4.26. | Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. System tego samego producenta jak urządzenie do ogrzewania kabiny kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno – pianowy przed zamarzaniem w temp. do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. Sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy. |  |
| 4.27. | Wszystkie elementy układu wodno – pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 4.28. | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie. |  |
| 4.29. | Działko wodno – pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 800 do 1600 l/min. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno – pneumatycznym. |  |
| 4.30. | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczona na zwijadle w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu. Wąż zakończony prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcie musi umożliwić podanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę umożliwiającą zwijanie węża oraz napęd elektryczny. |  |
| 4.31. | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 4.32. | Pojazd musi być wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z lampami typu LED zasilane z instalacji elektrycznej podwozia i spełniać następujące wymagania: - wysokość rozłożonego masztu (mierzona od podłoża do oprawy reflektorów) min. 4,5m; - mostek z reflektorami musi obracać się wokół osi pionowej w zakresie 0o – 135o – w obie strony; - głowica masztu musi obracać się wokół osi poziomej w zakresie 0o – 135o – w obie strony; - sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi; - posiadać stopień ochrony min. IP55 - posiadać automatyczną funkcję złożenia masztu bez konieczności ręcznego wspomagania - wysunięcie masztu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy |  |
| 5. | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1. | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu min.6 t, długość liny 28m - osłona rurowa z przodu pojazdu |  |
| 6. | OZNACZENIE |  |
| 6.1. | Pojazd musi posiadać oznaczenie OSP oraz numer operacyjny na drzwiach kabiny kierowcy oraz numer operacyjny na dachu oraz tylnej ścianie pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. |  |
| 7. | OGÓLNE |  |
| 7.1. | Sprzęt do zamocowania zostanie dostarczony przez zamawiającego w uzgodnieniu z wykonawcą. |  |
| 7.2. | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące |  |