OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

„ Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów”

I. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie z podziałem na odpady:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

4) szkło,

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – będą odbierane w ilości do 5 sztuk/na rok/ od właścicieli nieruchomości będą odbierane dwa razy w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień).

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) Odpady budowlane i rozbiórkowe - będą odbierane od właścicieli nieruchomości z ograniczeniem do 1m3//rok/na nieruchomość jeżeli mieszkaniec danej posesji zgłosi konieczność ich odbioru. Należy wtedy podstawić odpowiedni kontener do zbierania tego typu odpadów w uzgodnionym wspólnie terminie. Termin odbioru na zgłoszenie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. Odpady te wytwarzane będą w ramach remontów, które nie są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 51 ze zm.) wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

9) Zużyte opony – będą odbierane od właścicieli nieruchomości w łącznej ilości nie więcej niż 5 szt./rok/nieruchomość, jednorazowo za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień).

II. Odbiór odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, z ograniczeniem do 1m3/na rok/na nieruchomość.

5) Zużyte opony w ilości 5 szt. na rok/na nieruchomość

7) papier,

8) metal,

9) tworzywa sztuczne,

10) szkło,

11) opakowania wielomateriałowe,

12) odpady zielone,

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe – będą odbierane w ilości do 5 sztuk/na rok/ od właścicieli nieruchomości,

III. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych:

- Odpady komunalne zmieszane odbierane będą w pojemnikach (kubłach) o pojemności:

- dla nieruchomości na której zamieszkuje 1 osoba(gospodarstwo jednoosobowe) – jeden pojemnik o pojemności 120 l.

- dla nieruchomości na której zamieszkuje od 2 – 3 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l.

- dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 - 6 osób – pojemnik (pojemniki)
o łącznym litrażu 240 l.

- dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 - 15 osób – pojemnik (pojemniki)
o łącznym litrażu 360 l.

- dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób – jeden pojemnik o pojemności 1.100 l., przyjmując na każde następne pełne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1.100 l.

- Odpady komunalne segregowane należy gromadzić w pojemnikach (workach) polietylenowych PE-HD przeźroczystych wiązanych o pojemności co najmniej 120 l., w następującej kolorystyce uwzględniając następujące normy:

- niebieski, który jest oznaczony napisem „Papier” logo firmy - z przeznaczeniem na papier,

- zielony, który jest oznaczony napisem „Szkło” logo firmy – z przeznaczeniem na szkło,

- żółty, który jest oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne” lub „Plastik” logo firmy – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym m. in. butelki typu PET, opakowanie wielomateriałowe typu Tetrapak, metal.

- brązowy, który jest oznaczony napisem „Bioodpady” logo firmy - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, i odpady zielone

Dodatkowe informacje

- Odpady, które gromadzi się w sposób segregowany w zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym a w zabudowie wielorodzinnej w systemie pojemników, powinny być oznakowane napisami i odpowiednimi kolorami określającymi przeznaczenie.

- Wykonawca winien składając ofertę przyjąć wzrost ilości produkowanych odpadów w oparciu o własne doświadczenia oraz założenia wzrostu produkcji odpadów określonych w Planie gospodarki odpadami województwa śląskiego.

- Worki winny być opatrzone logo firmy wraz z danymi teleadresowymi.

- Dopuszcza się umieszczanie odpadów, o których mowa w pkt a-d w innych workach, przez właścicieli nieruchomości w przypadku przejściowego braku worków w odpowiednim kolorze.

2a)	dla nieruchomości na której zamieszkuje 1 osoba (gospodarstwo jednoosobowe)

-	 pojemniki (worki) o pojemności 120 l. na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji

2b)	 dla nieruchomości na której zamieszkuje od 2 do 3 osób:

-	pojemniki (worki) o pojemności 120 l. na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji,

2c) 	dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób:

-	pojemniki (worki) o łącznej pojemności 240 l. na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe,

-	pojemniki (worki) o pojemności 120 l. na zbierane odpady obejmujące: odpady ulegające biodegradacji, następującą frakcję

2d)	dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób:

- 	pojemniki (worki) o pojemności 360 l na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe,

- 	pojemniki (worki) o łącznej pojemności 240 l. na zbierane odpady obejmujące następującą frakcję: odpady ulegające biodegradacji

2e)	dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób:

-	pojemniki o pojemności 1.100 l. na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe, przyjmując na każde następne pełne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1.100 l.

- 	jeden pojemnik o pojemności 1.100 l. na odpady ulegające biodegradacji, przyjmując na każde następne pełne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1.100 l

IV. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości:

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

| RODZAJ ODPADU | NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ | NIERUCHOMOSCI MIESZKALNE W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ |
| --- | --- | --- |
| Odpady komunalne zmieszane | Raz w miesiącu | Dwa razy w miesiącu |
| Papier | Raz w miesiącu | Dwa razy w miesiącu |
| Tworzywo sztuczne | Raz w miesiącu | Dwa razy w miesiącu |
| Szkło | Raz w miesiącu | Dwa razy w miesiącu |
| Bioodpady, odpady zielone | Raz w miesiącu | Dwa razy w miesiącu |

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – będzie odbierany od właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów dwa razy w roku (wiosna, jesień).

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – będą odbierane w ilości do 5 sztuk/na rok/ od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień).

Odpady budowlane i rozbiórkowe - będą odbierane od właścicieli nieruchomości  z ograniczeniem do 1m3/na rok/na nieruchomość jeżeli mieszkaniec danej posesji zgłosi konieczność ich odbioru. Należy wtedy podstawić odpowiedni kontener do zbierania tego typu odpadów w uzgodnionym wspólnie terminie.

Zużyte opony – będą odbierane od właścicieli nieruchomości w łącznej ilości nie więcej niż 5 szt./rok/nieruchomość, jednorazowo za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień).

Zapotrzebowanie na pojemniki (kubły) na odpady zmieszane - przyjmując następujące złożenia zawarte w Regulaminie:

Pojemniki na odpady zmieszane:

- pojemnik 120 l. -	ilość 	1.150 szt.,

- pojemnik 240 l. - 	ilość 	    700 szt.,

- pojemnik 1.100 l. –	ilość 	      30 szt.

Zapotrzebowanie na pojemniki (worki) na odpady selektywnie zbierane - przyjmując następujące złożenia zawarte w Regulaminie:

Pojemniki (WORKI) na odpady selektywnie zbierane:

- worki kolor zielony 	120 l. -	ilość 60 000 szt.

- worki kolor żółty 		120 l. -	ilość 100 000 szt.

- worki kolor niebieski	120 l. -	ilość 60 000 szt.

- worki kolor brązowy	120 l. -	ilość 60 000 szt.

Wymagania jakościowe worków do selektywnej zbiórki odpadów:

a) worki koloru żółtego, oznaczone napisem „Tworzywa sztuczne” lub „Plastik”,  niebieskiego oznaczone napisem „Papier” i brązowego oznaczonego napisem „Bioodpady”:

-materiał –folia polietylenowa LDPE,

-pojemność –120 l w kolorze żółtym, niebieskim i brązowym,

-grubość –min. 30 mikronów,

-nadruk –odpowiadający danej frakcji oraz logo firmy dane teleadresowe,

-tasiemka  służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego,

b) worki koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło”:

-materiał –folia polietylenowa LDPE,

-pojemność –120 l  w kolorze zielonym,

-grubość, –co najmniej 60 mikronów,

-nadruk –odpowiadający danej frakcji oraz logo firmy dane teleadresowe,

-tasiemka  służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego

d)  pojemniki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  o  takiej  pojemności  i  ilości,  która  zapewni  odbiór z nieruchomości. Wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy

Uwaga worki na odpady zbierane selektywnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do poszczególnych gospodarstw domowych regularnie tj. co najmniej raz w miesiącu w dniu odbioru odpadów na tzw. wymianę tj. ilość worków oddanych równa się ilości worków otrzymanych, z zastrzeżeniem, iż pierwsza dostawa musi nastąpić w terminie dostarczenia pojemników (kubłów) do 15 lipca 2019 roku. Ilość worków w pierwszej dostawie zgodnie z wykazem punktów odbiorowych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, oraz odpowiednią ilością z uwzględnieniem gospodarstw domowych.

Ewentualna nadwyżka worków, które w okresie obowiązywania umowy nie zostały przekazane do punktów odbioru odpadów komunalnych ujętych w wykazie, zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie do siedmiu dni od momentu ostatniej zbiórki odpadów komunalnych.

V. Wyposażenie PSZOK w pojemniki i odbiór odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia punkty PSZOK w pojemniki zgodnie z poniższym zapotrzebowaniem:

| Rodzaj odpadów | Pojemnik/ilość/pojemność | Ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach (Mg) /15 m-cy |
| --- | --- | --- |
| przeterminowane leki i chemikalia | 240 l. (1 szt.) | 0,5 |
| zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory | 1.100 l. (1 szt.) | 0,4 |
| odpady budowlane i rozbiórkowe | 1.100 l. (5 szt.) | 5,0 |
| zużyte opony | 1.100 l. (3 szt.) | 0,5 |
| Papier, opakowania wielomateriałowe | Po 1.100 l. na frakcję | 0,2 2,0 1,0 |
| Metal tworzywa sztuczne |  |  |
| szkło |  |  |
| odpady zielone | 1.100 l. (1 szt.) | 1,00 |
| Meble i inne odpady wielkogabarytowe | 1.100 l. (10 szt.) | 4,0 |

VI. Częstotliwość odbioru odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK): Co najmniej 1 raz w miesiącu, oraz na zgłoszenie - niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia.

VII. Wytyczne do obliczenia ceny za przedmiot zamówienia:

Wytyczne do określenia ceny za przedmiot zamówienia

Minimalna gwarantowana wartość przedmiotu zamówienia

| Gmina | Minimalna ilość mieszkańców w gminie | Minimalna ilość odpadów zmieszanych w tonach za okres 15 m-cy | Minimalna ilość odpadów segregowanych w tonach za okres 15 m-cy |
| --- | --- | --- | --- |
| Janów | 5911 | 450 | 400 |

Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia

| Gmina | Maksymalna ilość mieszkańców w gminie | Maksymalna ilość odpadów zmieszanych w tonach za okres 15 m-cy | Maksymalna ilość odpadów segregowanych w tonach za okres 15 m-cy |
| --- | --- | --- | --- |
| Janów | 5954 | 650 | 550 |

VIII. Wytworzone i odebrane ilości odpadów komunalnych z terenu Gminy Janów;

| Wyszczególnienie | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Odpady zmieszane | 447,6 | 361 |
| makulatura | 18,3 | 10,1 |
| Plastik | 106,7 | 96,5 |
| Szkło | 76,1 | 87,7 |
| Zmieszane odpady opakowaniowe | 152,5 | 60,9 |
| Odpady wielkogabarytowe | 30,6 | 46,2 |
| elektrośmieci | 2,4 | 3,5 |

IX. Szacunkowa ilość odpadów w tonach w ciągu realizacji przedmiotu zamówienia (15 m-cy).

Szacunkowa ilość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych w ciągu realizacji przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:

| Odpady zebrane selektywnie | Wyszczególnienie | Ilość odpadów w ciągu trwania umowy w (Mg) 15 m-cy |
| --- | --- | --- |
|  | papier i tektura | 35 Mg |
|  | tworzywa sztuczne | 150 Mg |
|  | szkło | 120Mg |
|  | opakowania wielomateriałowe | 60 Mg |
|  | metal | 10 Mg |
|  | odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji | 8 Mg |
|  | odpady wielkogabarytowe | 65 Mg |
| Odpady komunalne zmieszane |  | 500 Mg |

X. Wykaz miejscowości i długości ulic na terenie Gminy Janów, z których odbierane będą odpady komunalne w z podziałem na sołectwa

1.	Apolonka - 750 m

2.	Bystrzanowice - 2000 m

3.	Bystrzanowice-Dwór

Górska	1800 m

Jesionowa 390 m

Klonowa	390 m

Krótka 	65 m

Ogrodowa 350 m

Parkowa  280 m

4.	Czepurka - 1400 m

5.	Góry Gorzkowskie - 1500 m

6.	Hucisko - 390 m

7.	Janów

Ciemna 60 m

Cmentarna  456 m

Częstochowska 990 m

Fiołkowa 340 m

Irysowa	 120 m

Jurajska	 450 m

Konwaliowa 250 m

Kościelna 230 m

Kościuszki 170 m

Kuźle 910 m

Krótka 100 m

Krokusowa 210 m

Kwiatowa 300 m

Lelowska 200 m

Leśna 440 m

Liliowa 310 m

Magnoliowa 320 m

Makowa	 350 m

Mickiewicza 200 m

Nadrzeczna 250 m

Narcyzowa 670 m

Ogrodowa 240 m

Pl. Grunwaldzki 420 m

Pl. Jana Pawła II 90 m

Piaskowa 200 m

Polna 270 m

Przyrowska 670 m

Różana 	265 m

Słoneczna 120 m

Słowackiego 140 m

Szkolna	390 m

Tulipanowa 320 m

Wesoła	100 m

Zielona	310 m

Żarecka	290 m

Żurawska 710 m

8.	Lgoczanka - 3220 m

9.	Lipnik - 930 m

10.	Lusławice - 4050 m

11.	Okrąglik - 2770 m

12.	Pabianice - 2850 m

13.	Piasek

Cicha 200 m

Częstochowska 370 m

Kościelna 290 m

Krótka	50 m

Księżycowa 210 m

Kwiatowa 270 m

Leśna 360 m

Nowowiejska 430 m

Ogrodowa  410 m

Polna 270 m

Słoneczna 100 m

Strażacka 150 m

Ściegienna 170 m

Żurawska 510 m

14.	Ponik

Dębowa	490 m

Dolna 260 m

Gajowych 670 m

Graniczna 180 m

Kielecka	390 m

Koniecpolska 2280 m

Kosynierów 1700 m

Leśników 150 m

Łąkowa	300 m

Mostowa 230 m

Nadrzeczna 250 m

Powstańców Styczniowych 400 m

Sosnowa 300 m

Wczasowa 2300 m

15.	Złoty Potok

Klonowa	 420 m

Kościelna 200 m

Kościuszki 2500 m

Krasińskiego 770 m

Księdza Wdowickiego 250 m

Księdza Wenikajtysa 420 m

Leśna 440 m

Majora Wrzoska 600 m

Mineralna 430 m

Ogrodowa 450 m

Orzechowa 250 m

Osiedle Aleja Klonów 450 m

Parkowa 670 m

Partyzantów 250 m

Plac Chrzciciela 320 m

Polna 500 m

Sadowa	360 m

Sikorskiego 400 m

Słoneczna 400 m

Sosnowa Góra 500 m

Świętego Izydora 150 m

Świętego Józefa 470 m

Witosa	130 m

Wrzosowa 390 m

16.	Siedlec

Częstochowska 2500 m

Jerzego Kurpińskiego „Ponurego” 1200 m

Leśna 1200 m

Polna 600 m

Szkolna	700 m

Tartaczna 1100 m

Źródlana 1500 m

Sosnowa 780 m

Brzozowa 200 m

Spacerowa  400 m

17.	Skowronów - 2400 m

18.	Sokole Pole - 2350 m

19.	Śmiertny Dąb

Leśna 520 m

Sosnowa 1500 m

Zielona	2500 m

Żurawska 300 m

20.	Teodorów - 1600 m

21.	Zagórze - 1500 m

22.	Żuraw

Częstochowska 430 m

Figurska 430 m

Janowska 830 m

Kościelna 720 m